«Утверждаю»

Технический директор

________________Крылов Д.В.

«____»___________200_г.

Приложение №1

К технологическому регламенту производства  межрамных жалюзи системы «Magnum» 25 мм.

«Разработано»:

Тех. Директор 		__________________ Крылов Д.В.

технолог			__________________ Гасанова Я.Г.

старший мастер 		__________________ Комлев К.В.

8. Схема устройства горизонтальных межрамных жалюзи.

8.1.  Устройство межрамной жалюзи системы «Magnum» представлено на рис№23.

- суппорт

- кронштейн специальный

- гибкий вывод в сборе

- верхняя боковая крышка

- переходник

- ручка управления

- фиксатор ручки управления

- фиксатор веревки

  - Перечень компонентов для изготовления межрамных жалюзи представлен на рис.№24.

Рис.№24.

- Операции сборки межрамных горизонтальных жалюзи.

9.1. Рубка карниза.

9.1.1. Подготовка к работе.

Аналогично п5.1.1. технологического регламента. Технологическая карта единая для обычных и межрамных жалюзи. Таблица соответствия цветов карниза и ленты см. таб. №1. основного технологического регламента. Изготовление карниза осуществляется на том – же столе, что и обычные жалюзи см. рис.№ 5, но пресс MG-33 не используется. Вместо него применяют пресс НТ-15. Вид данного пресса представлен на рис.№25.

Рис.№25.

9.1.2. Процесс рубки и сборки горизонтального карниза для межрамных жалюзи.

В зависимости  от размера горизонтального размера изделия в карнизе вырубаются отверстия под установку суппортов с роликами.

Таблица раскроя карниза представлена на рис.№26.

Рис.№26.

После рубки осуществляется сборка карниза в следующем порядке:

- устанавливаются суппорты с роликами G-8 ,при этом ролик должен быть со стороны вывода управления.

- заготавливается поворотная ось, ее длинна меньше габаритного размера карниза. Для размеров 0-48 см  ось меньше на 7 см. Для карнизов от 49 до 300 см. меньше на 12 см.

- на поворотную ось при помощи пресса НТ-15 устанавливается гибкий вывод в сборе G-026

- поворотный стержень заправляется в верхний карниз.

- на ось надеваются вставки в суппорт.

- на карниз устанавливаются верхние боковые крышки.

9.2. Изготовление ламелей.

## Ламели изготавливаются в соответствии с основным технологическим регламентом. Отверстия в ламелях пробиваются в  соответствии с рис.№ 26.

9.3. Сборка жалюзи.

Сборка аналогична сборке обычных жалюзи. Во время прошивки веревка пропускается не через фиксатор веревки, а через отверстие в верхней боковой крышке. Перед установкой колокольчика все веревки пропускаются через адаптер.

Рабочее место аналогично, представленному в основном технологическом регламенте.

9.4. Контроль качества изделия.

Мастер ОТК работает по технологической карте представленной в основном технологическом регламенте. Проверяется работоспособность изделия и соблюдение габаритных размеров. После проверки изделия делаются отметки в технологической карте о произведенных операциях. Далее изделия сортируются по заказам и передаются на участок комплектации и упаковки.

9.10. Упаковка и комплектация заказа.

Заказ комплектуется кронштейнами G 020. Количество кронштейнов определяется по таблице приведенной ниже:

| Длинна карниза. (горизонтальный размер) | Кол-во. |
| --- | --- |
| 25-130 | 2 |
| 131-160 | 3 |
| 161-210 | 4 |
| 211-300 | 5 |

В соответствии с технологической картой, представленной на рис. №27 основного регламента, изделие комплектуется палочкой управления  (G- 028)  необходимой длинны. Кронштейны фиксатор веревки и палочки управления упаковывается в отдельный пакет, который  помещается вместе с изделием и инструкцией в термоусадочную пленку. Скомплектованный заказ пропускается через упаковочную печь и транспортируется на стеллаж готовой продукции.

10. Расход материалов и фурнитуры на изготовление стандартного изделия 100х150 (см).

10.1. Расход материалов и фурнитуры для изготовления карниза и нижней планки.

| Поз. | Наименование | Артикул | Размер (мм). | Кол-во | допуск | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карниз верхний | G - 2 | 1000 | 1шт. | (2 |  |
| 3 | Карниз нижний | G - 3 | 1000 | 1шт. | (2 |  |
| 4 | Поворотная ось | G - 4 | 800 | 1шт. | (10 |  |
| 5 | Суппорт с роликом | G – 8 | - | 3шт. |  |  |
| 6 | Вставка в суппорт | G - 7 | - | 3 шт. |  |  |
| 7 | Заглушка | G – 9 | - | 3 шт. |  |  |
| 8 | Верхняя боковая крышка | G – 12 | - | 2 шт. |  |  |
| 9 | Нижняя боковая крышка | G –11 | - | 2 шт. |  |  |
| 10 | переходник | G-006 |  | 1 шт. |  |  |
| 11 | Гибкий вывод | G-026 | - | 1 шт. |  |  |

10.2. Расход материала для изготовления ламелей и дальнейшей сборки изделия.

| Поз. | Наименование | Артикул | Размер (мм). | Кол-во | допуск | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Колокольчик | G-14 | - | 1шт | - |  |
| 16 | Алюминиевая лента | V13-16 | 1000 | 70 шт. | (2 |  |
| 18 | Лесенка | G - 6 | 1600 | 3 шт. | (28 |  |
| 19 | Веревка | G – 5 | 7200 | 1 шт. | (50 |  |
| 20 | кронштейн | G020 | - | 2шт. | - |  |
| 21 | Клипс | G –10 | - | 3 шт. | - |  |
| 22 | Фиксатор веревки | G047 |  | 1 шт. |  |  |
| 23 | Фиксатор ручки управления | G 008 |  | 1шт. |  |  |

11. Маршрутная карта технологического процесса изготовления алюминиевых горизонтальных жалюзи.

| Заготовка верхнего карниза |
| --- |
| № операции | Наименование и содержание операции | Оборудование (код, наименование) | Приспособление, инструмент |
| 1. | Рубка верхнего карниза | Рабочий стол рис.№5 | Пресс отрезной MG 22 |
| 2. | Пробивка отверстий под суппорт с роликом | Рабочий стол рис.№5 | Пресс вырубной MG 22, мерная линейка MG-25 |
| Заготовка нижней планки |
| 3. | Рубка нижней планки | Рабочий стол рис.№5 | Пресс отрезной MG 22 |
| 4. | Пробивка отверстий под заглушки. | Рабочий стол рис.№5 | Пресс вырубной MG 22, мерная линейка Mg-25 |
| Заготовка поворотного стержня. |
| 5. | Заготовка поворотного стержня | Рабочий стол рис.№5 | Кусачки по металлу. |
| 6. | Запрессовка гибкого вывода | Рабочий стол рис.№5 | Пресс НТ15 |
| Сборка верхнего карниза. |
| 7. | Установка суппорта с роликом | Рабочий стол рис.№5 | - |
| 8. | Установка поворотного стержня в верхний карниз. Установка вставки в суппорт. | Рабочий стол рис.№5 | - |
| Сборка нижней планки |
| 9. | Установка нижних боковых крышек. | Рабочий стол рис.№5 | - |
| Нарезка ламелей |
| 13. | Нарезка ламелей |  | Станок для резки ламелей. |
| Сборка жалюзи. |
| 15. | Присоединение лесенки к вставкам в суппорт. | Рабочий стол рис.№22 | Узкогубцы |
| 16.* | Сборка полотна жалюзи |  | Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке) |
| 17. | Прошивка полотна | Рабочий стол рис.№22 при автоматической сборке. Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке) | Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке)* Игла специальная. |
| 18. | Закрепление верхних боковых крышек установка адаптера и колокольчика. | Рабочий стол рис.№22 |  |
| Проверка работоспособности и размеров изделия |
| 19. | Проверка работоспособности | - | Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке) |
| Упаковка и комплектация изделия. |
| 20. | Комплектация ручками управления. | Рабочий стол | - |
| 21. | Комплектация кронштейнами, фиксатором веревки и фиксатором ручки управления. Упаковка заказа. | Рабочий стол | - |

# Text boxes

Рис№23

L/4

L/4

15

15

201-300

L/2

15

55

55

15

196-200

15

53

53

15

191-195

186-190

15

15

51

15

50

50

15

181-185

48

15

48

15

176-180

15

46

46

15

171-175

161-170

15

45

45

15

156-160

43

15

15

40

40

151-155

90-150

15

15

49-89

15

15

7,55

19-48

7,55

15

43

15

51