«Утверждаю»

Технический директор

________________Крылов Д.В.

«____»___________200_г.

Приложение №2

К технологическому регламенту производства  мансардных жалюзи системы «Magnum» 25 мм.

«Разработано»:

Тех. Директор 		__________________ Крылов Д.В.

технолог			__________________ Гасанова Я.Г.

старший мастер 		__________________ Комлев К.В.

12. Схема устройства мансардной жалюзи.

Устройство мансардной жалюзи представлено на рис.№ 30.

Отличие  изготовления мансардной жалюзи и обычной, состоит только пробивкой по краям ламелей, карнизов и нижней планки дополнительных отверстий. Разметка отверстий представлена на рис№31.

Рис. №31

На  верхнем карнизе и нижней планке делаются отверстия на расстоянии 1 см от края.

В верхнем карнизе отверстие  ( (3мм пробивается при помощи шила. В нижней планке отверстие делается при помощи пресса MG-22.

Все остальные операции сохраняются в полном объеме.

13 Комплектация кронштейнами.

Варианты крепления мансардных жалюзи могут быть различными в зависимости от применения каждого изделия.

Дополнительная комплектация для мансардных жалюзи представлена на рис.№35.

Варианты сочетания кронштейнов для установки одного изделия приведены в таблице №3.

| Наименование | комплектация | Код | Кол-во на одно изделие |
| --- | --- | --- | --- |
| Мансардные ПВХ | Кронштейн для окон ПВХ верхний | 666-400 | 2 шт. |
|  | Кронштейн для окон ПВХ нижний | 666-501 -901 | 2 шт. |
|  | Трос для горизонтальных жалюзи | 854-900 | Две габаритные высоты изделия +20см. |
|  | Фиксатор троса для верхнего карниза | 665-900 | 2 шт. |
|  | Фиксатор | 664-601(501) | 1 шт. |
| Мансардные тип№1 | Фиксатор троса для верхнего карниза | 665-900 | 2 шт. |
|  | Трос для горизонтальных жалюзи | 854-900 | Две габаритные высоты изделия +20см. |
|  | Фиксатор | 664-601(501) | 1 шт. |
|  | Фиксатор троса тип 1 | 666801 | 2 шт. |
| Мансардные тип№2 | Фиксатор троса для верхнего карниза | 665-900 | 2 шт. |
|  | Трос для горизонтальных жалюзи | 854-900 | Две габаритные высоты изделия +20см. |
|  | Фиксатор | 664-601(501) | 1 шт. |
|  | Фиксатор троса тип 2 | 667-951 | 2 шт. |
| Мансардные тип№3 | Фиксатор троса для верхнего карниза | 665-900 | 2 шт. |
|  | Трос для горизонтальных жалюзи | 854-900 | Две габаритные высоты изделия +20см. |
|  | Фиксатор | 664-601(501) | 1 шт. |
|  | Фиксатор троса тип 3 | 667-961 | 2 шт. |
| Мансардные тип №4 | Кронштейн для окон ПВХ верхний | 666-400 | 2 шт. |
|  | Фиксатор троса тип 1 | 666801 | 2 шт. |
|  | Трос для горизонтальных жалюзи | 854-900 | Две габаритные высоты изделия +20см. |
|  | Фиксатор троса для верхнего карниза | 665-900 | 2 шт. |
|  | Фиксатор | 664-601(501) | 1 шт. |

# Text boxes

1 см.