«Утверждаю»

Технический директор

________________Крылов Д.В.

«____»___________200_г.

Приложение №3

К технологическому регламенту производства  жалюзи системы «Hollis» 25 мм c механизмом «Magic».

«Разработано»:

Тех. Директор 		__________________ Крылов Д.В.

технолог			__________________ Гасанова Я.Г.

старший мастер 		__________________ Комлев К.В.

- Принцип изготовления горизонтальных жалюзи «Hollis» с механизмом «MAGIC».

Отличие при изготовлении изделия состоит в особенности изготовления карниза и прошивки полотна жалюзи.

Таблица раскроя карниза представлена в таблице приведенной ниже:

  - При изготовлении верхнего карниза изготавливается только одно отверстие под механизм. При этом расстояние от отверстия под установку суппорта с роликом, до отверстия под механизм не должно быть меньше 7  см.

Схема пробивки отверстий представлена на рис.№ 36.

рис №36.

Компоненты механизма Magic представлены на рис №37

Сборка карниза аналогична основному технологическому регламенту за исключением пунктов установки фиксатора веревки и поворотного механизма с адаптером.

Последовательность сборки  жалюзи с механизмом Magic представлена на рис№38.

- Принцип эксплуатации  жалюзи с механизмом «Magic».

- Расход материалов и фурнитуры на изготовление стандартного изделия 100х150 (см).

16.1. Расход материалов и фурнитуры для изготовления карниза и нижней планки.

| Поз. | Наименование | Артикул | Размер (мм). | Кол-во | допуск | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карниз верхний | V13-1 | 1000 | 1шт. | (2 |  |
| 3 | Карниз нижний | V13-2 | 1000 | 1шт. | (2 |  |
| 4 | Поворотная ось | V13-4 | 760 | 1шт. | (10 |  |
| 6 | Суппорт с роликом | V13-6 | - | 3шт. |  |  |
| 7 | Вставка в суппорт | V13-7 | - | 3 шт. |  |  |
| 8 | Заглушка | V13-8 | - | 3 шт. |  |  |
| 9 | Верхняя боковая крышка | V13-9 | - | 2 шт. |  |  |
| 12 | Нижняя боковая крышка | V13-12 | - | 2 шт. |  |  |
|  | Набор компонентов «Magic» | V13-magic |  | 1 шт. |  |  |

16.2. Расход материала для изготовления ламелей и дальнейшей сборки изделия.

| Поз. | Наименование | Артикул | Размер (мм). | Кол-во | допуск | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Колокольчик | V13-14 | - | 1шт | - |  |
| 16 | Алюминиевая лента | V13-16 | 1000 | 70 шт. | (2 |  |
| 18 | Лесенка | V13-18 | 1600 | 3 шт. | (28 |  |
| 19 | Веревка | V13-19 | 7200 | 1 шт. | (50 |  |
| 20 | кронштейн | V13-20 | - | 2шт. | - |  |
| 25 | Прозрачный прут | V13-25 | 1200 | 1 шт. | - |  |
| 31 | Клипс | V13-31 | - | 3 шт. | - |  |
| 34 | Зажимы для лесенки | V13-34 | - | 6 шт. | - |  |

- Маршрутная карта технологического процесса изготовления алюминиевых горизонтальных жалюзи.

| Заготовка верхнего карниза |
| --- |
| № операции | Наименование и содержание операции | Оборудование (код, наименование) | Приспособление, инструмент |
| 1. | Рубка верхнего карниза | Рабочий стол рис.№5 | Пресс отрезной НТ-45 |
| 2. | Пробивка отверстий под суппорт с роликом | Рабочий стол рис.№5 | Пресс вырубной НТ-35, мерная линейка MS-025 |
| 3. | Пробивка отверстий для поворотного механизма и фиксатора веревки | Рабочий стол рис.№5 | Пресс вырубной под механизм НТ-40 |
| Заготовка нижней планки |
| 4. | Рубка нижней планки | Рабочий стол рис.№5 | Пресс отрезной НТ-45 |
| 5. | Пробивка отверстий под заглушки. | Рабочий стол рис.№5 | Пресс вырубной НТ-35, мерная линейка MS-025 |
| Заготовка поворотного стержня. |
| 6. | Заготовка поворотного стержня | Рабочий стол рис.№5 | Кусачки по металлу. |
| Сборка верхнего карниза. |
| 7. | Установка суппорта с роликом | Рабочий стол рис.№5 | - |
| 8. | Установка фиксатора веревки | Рабочий стол рис.№5 | Узкогубцы с загнутыми концами. |
| 9. | Установка адаптера под механизм. | Рабочий стол рис.№5 | - |
| 10. | Установка поворотного механизма. | Рабочий стол рис.№5 | - |
| 11. | Установка поворотного стержня в верхний карниз. Установка вставки в суппорт. | Рабочий стол рис.№5 | - |
| Сборка нижней планки |
| 12. | Установка нижних боковых крышек. | Рабочий стол рис.№5 | - |
| Нарезка ламелей |
| 13. | Нарезка ламелей |  | Станок для резки ламелей. |
| Сборка жалюзи. |
| 14. | Присоединение зажимов к лесенке. | Рабочий стол рис№ 22 | Ножницы швейные. Узкогубцы. |
| 15. | Присоединение лесенки к вставкам в суппорт. | Рабочий стол рис.№22 | Пинцет медицинский прямой №4. |
| 16.* | Сборка полотна жалюзи |  | Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке) |
| 17. | Закрепление заглушек на верхнем карнизе. | - | - |
| 18. | Прошивка полотна | Рабочий стол рис.№22 при автоматической сборке. Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке) | Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке)* Игла специальная. |
| Проверка работоспособности и размеров изделия |
| 19. | Проверка работоспособности | - | Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке) |
| Упаковка и комплектация изделия. |
| 20. | Сборка ручки управления | Рабочий стол | - |
| 21. | Комплектация кронштейнами. Упаковка заказа. | Рабочий стол | - |

# Text boxes

90-150

15

15

49-89

15

15

41-48

13

13

Рис№37