«Утверждаю»

Технический директор

________________Крылов Д.В.

«____»___________200_г.

Технологический регламент производства тканевых вертикальных жалюзи системы V-34.

«Разработано»:

Тех. Директор 		__________________ Крылов Д.В.

технолог			__________________ Гасанова Я.Г.

старший мастер 		__________________ Комлев К.В.

- Общие данные.

  - Производственная площадь 	– ____ к.м.

  - Проектная мощность 		- _________ кв.м. в месяц

  - Проектировщик			- _________________

  - Основной задачей производства является обеспечение потребностей в высококачественных, долговечных и экологичных солнцезащитных жалюзи. Солнцезащитные жалюзи имеют не только высокие эксплуатационные свойства, но и создают жилищный и жизненный комфорт, позволяют решать проблемы интерьеров офисных, жилых и производственных помещений.

  - Настоящий регламент включает в себя данные о хранении и складировании материалов, комплектующих, схему технологического процесса, маршрутную карту, чертежи и схемы.

- Информационные данные о хранении и складировании.

  - Хранение профилей осуществляется на специальных стеллажах. Профили отсортированы по цветам. Поворотный стержень хранится в связках с опорой по всей длине. Ткань хранится в катушках, упакованных в полиэтиленовые пакеты на специально оборудованных стеллажах.

  - Фурнитура и комплектация хранятся в закрытых помещениях (складах) расфасованная по сортам и типам на специальных стеллажах.

  - Температура воздух в помещениях хранения комплектующих не ниже 10С° с относительной влажностью воздуха не более 60%.

- Схема технологического процесса изготовления вертикальных тканевых жалюзи системы V-34.

Рис №1.

- Схема устройства вертикальных жалюзи системы      V-34.

рис.№2.

  - Компоненты для изготовления вертикальных жалюзи системы V-34.

рис.№3.а.

Рис. №3.б.

- Операции сборки вертикальных тканевых жалюзи.

  - Изготовление карниза.

    - Подготовка к работе.

    - заготовка поворотного стержня и карниза.

## Первая операция заключается в заготовке поворотного стержня (V34-20) и карниза (V34-60).  Для заготовки прута и карниза используется маятниковая пила с диском по алюминию.

##### Раскрой карниза и прута производится по технологической карте представленной на рис. №4. Все изделия из пакета заказов сортируются по определяющему горизонтальному размеру изделия от большего размера к меньшему не зависимо от номера заказа. В первом столбце указан оригинальный номер заказа, во втором № позиции, т.е. если в заказе 9 изделий, то по возрастающей указывается № позиции и через дробь общее количество изделий в заказе.

06.05.02		11:31				№1	стр.1 из 1

| № заказа | № поз/из | Тип | Размер | Резка карниза и прута | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гор. | Верт. |  |  |
| П0605-029в | 1/2 | V-34 | 2720 | 1340 |  |  |
| П0605-029в | 2/2 | V-34 | 2720 | 1340 |  |  |
| П0605-0211в | 1/2 | V-34 | 2700 | 1700 |  |  |
| П0605-0211в | 2/2 | V-34 | 2690 | 1690 |  |  |
| С2904-1500в | 1/1 | V-34 | 2400 | 1700 |  |  |
| П0605-023в | 1/3 | V-34 | 2000 | 1600 |  |  |
| П0605-023в | 2/3 | V-34 | 2000 | 1600 |  |  |
| П0605-0212в | 1/1 | V-34 | 1900 | - |  | Карниз |
| С0304-36в | 1/7 | V-34 | 1600 | 3300 |  |  |
| С0304-36в | 2/7 | V-34 | 1600 | 3300 |  |  |
| С0304-36в | 3/7 | V-34 | 1600 | 3300 |  |  |
| П0605-023в | 3/3 | V-34 | 1600 | 1800 |  |  |
| П0605-022в | 1/9 | V-34 | 1550 | 2080 |  |  |
| П0605-022в | 2/9 | V-34 | 1530 | - |  | Карниз |
| С0304-36в | 4/7 | V-34 | 1500 | 3300 |  |  |
| С0304-36в | 5/7 | V-34 | 1500 | 3300 |  |  |
| П0605-022в | 3/9 | V-34 | 1490 | 2045 |  |  |
| П0605-022в | 4/9 | V-34 | 1470 | 2005 |  |  |
| П0605-022в | 5/9 | V-34 | 1450 | 2235 |  |  |
| П0605-022в | 6/9 | V-34 | 1450 | 2095 |  |  |
| П0609-022в | 7/9 | V-34 | 1450 | 2095 |  |  |
| П0609-022в | 8/9 | V-34 | 1450 | 1990 |  |  |
| П0609-022в | 9/9 | V-34 | 1430 | 2215 |  |  |
| С3004-36в | 6/7 | V-34 | 1400 | 3300 |  |  |
| С3004-36в | 7/7 | V-34 | 1400 | 3300 |  |  |
| П0605-0210в | 1/1 | V-34 | 1130 | 1470 |  |  |
| С2604-2302в | 1/1 | V-34 | 1000 | 2250 |  |  |

Всего: 27шт.

Рис.№4.

Размер заготовки карниза на 10 мм меньше габаритного размера горизонтального размера изделия. Размер поворотного стержня на 35 мм меньше габаритного размера изделия.

После заготовки прутов и карнизов они маркируются, указывается № заказа и № изделия и общее количество штук в заказе. Пример маркировки: п0605-023в 2/3Далее изделия сортируются по заказам и транспортируются на участок сборки вертикальных карнизов.

    - Сборка вертикального карниза  системы V34.

Сборка вертикального карниза осуществляется по технологической карте представленной на рис.№5. В данной карте изделия рассортированы по заказам с указанием всех параметров изделия.

| № заказа | № | Тип | Бег./ кол-во | Материал. | Размер. | Управление | крепление | сборка | Упаковка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гор. | Верт. | Тип. | Длин. |  |  |  |
| П0605-0210в | 1 | V-34 | 127/10 | Walnut пл. дер. | 1130 | 1470 | (У | 980 | Стен. |  |  |
| П605-0211в | 1 | V-34 | 89/34 | Rennes 4200 | 2700 | 1700 | (( | 2550 | Пот. |  |  |
| П605-0211в | 2 | V-34 | 89/34 | Mirage 400 | 2690 | 1690 | (( | 2550 | Пот. |  |  |
| П0605-0212в | 1 | V-34 | 89/24 | Карниз | 1900 | - | (У | 1850 | Пот. |  |  |
| П0605-022в | 1 | V-34 | 89/18 | Victory 7004 | 1430 | 2215 | (У | 1470 | Стен. |  |  |
| П0605-022в | 2 | V-34 | 89/18 | Victory 7004 | 1450 | 2235 | (У | 1470 | Стен. |  |  |
| П0605-022в | 3 | V-34 | 89/18 | Victory 7004 | 1450 | 2095 | (У | 1470 | Пот. |  |  |
| П0605-022в | 4 | V-34 | 89/18 | Victory 7004 | 1450 | 2095 | (У | 1470 | Пот. |  |  |
| П0605-022в | 5 | V-34 | 89/19 | Gloria 7 | 1490 | 2045 | (У | 1470 | Пот. |  |  |
| П0605-022в | 6 | V-34 | 89/18 | Gloria 7 | 1450 | 1990 | (У | 1470 | Пот. |  |  |
| П0605-022в | 7 | V-34 | 89/18 | Gloria 7 | 1470 | 2005 | (У | 1470 | Пот. |  |  |
| П0605-022в | 8 | V-34 | 89/20 | Gloria 7 | 1550 | 2080 | (У | 1470 | Стен. |  |  |
| П0605-022в | 9 | V-34 | 89/20 | Карниз | 1530 | - | (( | 1470 | Стен. |  |  |
| П0605-023в | 1 | V-34 | 89/20 | Pl. Cascade 690 | 1600 | 1800 | (У | 1700 | Пот. |  |  |
| П0605-023в | 2 | V-34 | 89/26 | Pl. Cascade 690 | 2000 | 1600 | (У | 1500 | Пот. |  |  |
| П0605-023в | 3 | V-34 | 89/26 | Pl. Cascade 690 | 2000 | 1600 | (У | 1500 | Пот. |  |  |
| П0605-029в | 1 | V-34 | 89/34 | Vetrolux 21 | 2720 | 1340 | (У | 1300 | Пот. |  |  |
| П0605-029в | 2 | V-34 | 89/34 | Vetrolux 21 | 2720 | 1340 | (У | 1300 | Пот. |  |  |
| С2604-2302в | 1 | V-34 | 89/13 | Victory 7008 | 1000 | 2250 | (У | 1600 | Стен. |  |  |
| С2904-1500в | 1 | V-34 | 89/30 | Roma 1 | 2400 | 1700 | (У | 1500 | Стен. |  |  |
| С3004-36в | 1 | V-34 | 89/19 | Vetrolux 46 | 1500 | 3300 | (У | 3000 | Стен. |  |  |
| С3004-36в | 2 | V-34 | 89/19 | Vetrolux 46 | 1500 | 3300 | (У | 3000 | Стен. |  |  |
| С3004-36в | 3 | V-34 | 89/18 | Vetrolux 46 | 1400 | 3300 | (У | 3000 | Стен. |  |  |
| С3004-36в | 4 | V-34 | 89/18 | Vetrolux 46 | 1400 | 3300 | (У | 3000 | Стен. |  |  |
| С3004-36в | 5 | V-34 | 89/20 | Vetrolux 46 | 1600 | 3300 | (У | 3000 | Стен. |  |  |
| С3004-36в | 6 | V-34 | 89/20 | Vetrolux 46 | 1600 | 3300 | (У | 3000 | Стен. |  |  |
| С3004-36в | 7 | V-34 | 89/20 | Vetrolux 46 | 1600 | 3300 | (У | 3000 | Стен. |  |  |

В первом столбце указан номер заказа. Во втором № позиции в заказе. В третьем тип системы карниза (V34,V35, soft line).  В четвертом столбце указан тип бегунков (89/127) и их количество. Необходимое для производства данного изделия. В пятом указан материал полотна.(необходимо для резчика материи).

Далее указаны габаритные размеры изделия. Управление отражает тип управления:

(У -  все ламели будут сдвигаться к механизму управления. ( к управлению).

(У – все ламели будут сдвигаться к  противоположной стороне относительно управления. (от управления)

(/(  - ламели будут раздвигаться от центра карниза. (от центра).

(/( - ламели будут собираться в центре карниза (к центру).

В соответствии с технологической картой набираются кассеты с необходимым количеством бегунков. Таблица для расчета количества бегунков, в зависимости от длинны карниза и типа управления, приведена на рис.№6.

| Расчет количества бегунков (ламелей) в зависимости от длинны карниза (система V34). Ширина ламели 89 мм. |
| --- |
| Размер карниза (см.) | Кол-во бегунков | Размер карниза (см.) | Кол-во бегунков | Размер карниза (см.) | Кол-во бегунков |
|  | В одну сторону | В две стороны |  | В одну сторону | В две стороны |  | В одну сторону | В две стороны |
| До 200 | 2 | 2 | 211-218 | 27 | 28 | 408-415 | 52 | 52 |
| 21-28 | 3 | 4 | 219-226 | 28 | 28 | 416-423 | 53 | 54 |
| 29-36 | 4 | 4 | 227-234 | 29 | 30 | 424-431 | 54 | 54 |
| 37-44 | 5 | 6 | 235-241 | 30 | 30 | 432-439 | 55 | 56 |
| 45-52 | 6 | 6 | 242-249 | 31 | 32 | 440-447 | 56 | 56 |
| 53-60 | 7 | 8 | 250-257 | 32 | 32 | 448-455 | 57 | 58 |
| 61-68 | 8 | 8 | 258-265 | 33 | 34 | 456-463 | 58 | 58 |
| 69-76 | 9 | 10 | 266-273 | 34 | 34 | 464-471 | 59 | 60 |
| 77-83 | 10 | 10 | 274-281 | 35 | 36 | 472-478 | 60 | 60 |
| 84-91 | 11 | 12 | 282-289 | 36 | 36 | 479-486 | 61 | 62 |
| 92-99 | 12 | 12 | 290-297 | 37 | 38 | 487-494 | 62 | 62 |
| 100-107 | 13 | 14 | 298-305 | 38 | 38 | 495-502 | 63 | 64 |
| 108-115 | 14 | 14 | 306-313 | 39 | 40 | 503-510 | 64 | 64 |
| 116-123 | 15 | 16 | 314-320 | 40 | 40 | 511-518 | 65 | 66 |
| 124-131 | 16 | 16 | 321-328 | 41 | 42 | 519-526 | 66 | 66 |
| 132-139 | 17 | 18 | 329-336 | 42 | 42 | 527-534 | 67 | 68 |
| 140-147 | 18 | 18 | 337-344 | 43 | 44 | 535-542 | 68 | 68 |
| 148-154 | 19 | 20 | 345-352 | 44 | 44 | 543-550 | 69 | 70 |
| 155-162 | 20 | 20 | 353-360 | 45 | 46 | 551-557 | 70 | 70 |
| 163-170 | 21 | 22 | 361-368 | 46 | 46 | 558-565 | 71 | 72 |
| 171-178 | 22 | 22 | 369-376 | 47 | 48 | 566-573 | 72 | 72 |
| 179-186 | 23 | 24 | 377-384 | 48 | 48 | 574-581 | 73 | 74 |
| 187-194 | 24 | 24 | 385-392 | 49 | 50 | 582-589 | 74 | 74 |
| 195-202 | 25 | 26 | 393-399 | 50 | 50 | 590-597 | 75 | 76 |
| 203-210 | 26 | 26 | 400-407 | 51 | 52 | 598-605 | 76 | 76 |

Рис№6а.

| Расчет количества бегунков (ламелей) в зависимости от длинны карниза (система V34). Ширина ламели 127 мм. |
| --- |
| Размер карниза | Кол-во бегунков | Размер карниза | Кол-во бегунков | Размер карниза | Кол-во бегунков |
|  | В одну сторону | В две стороны |  | В одну сторону | В две стороны |  | В одну сторону | В две стороны |
| До26 | 2 | 2 | 211-221 | 19 | 20 | 406-417 | 36 | 36 |
| 27-37 | 3 | 4 | 222-233 | 20 | 20 | 418-428 | 37 | 38 |
| 38-49 | 4 | 4 | 234-244 | 21 | 22 | 429-440 | 38 | 38 |
| 50-60 | 5 | 6 | 245-256 | 22 | 22 | 441-451 | 39 | 40 |
| 61-72 | 6 | 6 | 257-267 | 23 | 24 | 452-463 | 40 | 40 |
| 73-83 | 7 | 8 | 268-279 | 24 | 24 | 464-474 | 41 | 42 |
| 84-95 | 8 | 8 | 280-290 | 25 | 26 | 475-486 | 42 | 42 |
| 96-106 | 9 | 10 | 291-302 | 26 | 26 | 487-497 | 43 | 44 |
| 107-118 | 10 | 10 | 303-313 | 27 | 28 | 498-509 | 44 | 44 |
| 119-129 | 11 | 12 | 314-325 | 28 | 28 | 510-520 | 45 | 46 |
| 130-141 | 12 | 12 | 326-336 | 29 | 30 | 521-532 | 46 | 46 |
| 142-152 | 13 | 14 | 337-348 | 30 | 30 | 533-543 | 47 | 48 |
| 153-164 | 14 | 14 | 349-359 | 31 | 32 | 544-555 | 48 | 48 |
| 165-175 | 15 | 16 | 360-371 | 32 | 32 | 556-566 | 49 | 50 |
| 176-187 | 16 | 16 | 372-382 | 33 | 34 | 567-578 | 51 | 52 |
| 188-198 | 17 | 18 | 383-394 | 34 | 34 | 579-589 | 52 | 52 |
| 199-210 | 18 | 18 | 395-405 | 35 | 36 | 590-600 | 53 | 54 |

Рис.№6.б.

Кассеты бегунков набираются следующим образом:

При использовании правых механизмов см. рис.№7.

Карниз (У – необходимое кол-во правых бегунков.

Карниз ( У – необходимое кол-во левых бегунков.

Карниз (/( и (/( две кассеты в равном количестве правые и левые бегунки.

После того как кассеты набраны, с крайних управляющих бегунков срезается фиксатор интервала как показано  на рис. №8.

Далее на управляющий бегунок надевается фиксатор веревки v34-37. Для этого с управляющего бегунка снимаются колесики. См рис.№9.

В собранную кассету бегунков продевается поворотный стержень. На сборку устанавливают клипс V34-3 и виниловый тюбик V34-63. Эти элементы служат для фиксации неподвижного бегунка и установки расстояния от края карниза до неподвижного бегунка равного половине ширины ламели. Варианты установки этих элементов представлены на рис.№10.

После того, как установлены элементы, фиксирующие неподвижный бегунок,  сборка устанавливается в карниз.

С торца карниза устанавливается механизм.  Для его соединения с поворотным стержнем используется вставка  V34-5. Для ее установки требуется дрель со сверлом 2,2 мм. В механизме имеется разметка под установку вставки, карниз с прутом насверливается насквозь.   После этого при помощи узкогубцев устанавливается вставка. См рис.№11.

Для закрепления ответной части механизма, и натяжения поворотного стержня используется колечко V34 – 4. Для установки колечка используется прессовочная трубка. См. Рис.№.12.

    - Организация рабочего места. Стол для сборки карнизов.

Эскиз стола для сборки вертикального карниза представлен на рис.№13.

    - Установка веревок управления и управляющей цепи.

Веревка продевается в карниз при помощи специальной иглы. Схема крепления и прохождения веревок для разных типов карнизов представлена на рис №14.

(У

(У

(/(

Установка веревки управления происходит следующими образом:

На сборочный стол устанавливается съемный упор. Все карнизы раскладываются на столе так, чтобы механизмы находились со стороны упора.

Ноль  рулетки, на стороне стола предназначенной для замера длинны управления, находится со стороны съемного упора. Конец веревки заправляется в иглу и продевается через крайний ролик механизма. Далее через блок ответной части и в обратном направлении до фиксатора веревки. Далее конец веревки не фиксируется, а протаскивается поверх карниза, до отметки на рулетки необходимой длинны управления.

Веревка идущая от катушки под столом отрезается. Далее конец веревки пропущенный поверх карниза втягивается обратно до фиксатора веревки и укладывается в него. Другой конец веревки протягивается, при помощи иглы через внутренний ролик. Далее оба конца веревки фиксируются на при помощи само реза и прижима, входящего в комплект фиксатора веревки. На образовавшуюся петлю устанавливается вес для веревки V34-1.

При помощи мерной шкалы отмеряется управляющая цепь V34-12. Ее длинна равна двум длинам управления. Управляющая цепь продевается через механизм и скрепляется соединителем цепи V34-17.

Последовательность установки веревки управления V34-2 схематично представлена на рис№15. Пример для одностороннего карниза (У.

    - Проверка работоспособности изделия.

После того как карниз полностью собран, проверяется его работоспособность. Для этого на столе производят два проверочных цикла на открывание жалюзи и два полных цикла на поворот до прокручивания трещотки бегунков. При этом все бегунки должны работать синхронно. В случае, если обнаружиться неработоспособная деталь, она заменяется новой, и процесс проверки повторяется.

    - Комплектация заказа кронштейнами, маркировка и упаковка заказа.

Собранные карнизы сортируются по заказам и комплектуются указанными в технологической карте креплениями.   При креплении к потолку заказ комплектуется кронштейнами V34-27 к стене – V34-64  или DD-175. Количество кронштейнов, в зависимости от длинны карниза, представлено на рис.№16.

| Горизонтальный размер изделия. | Количество кронштейнов. |
| --- | --- |
| 0-1500 | 2 |
| 1510-2000 | 3 |
| 2010-3500 | 4 |
| 3510-5000 | 5 |
| >5000 | 6 |

Заполняется карточка заказа по примеру представленному на рис.№17.

С одной стороны вкладыша заполнена информация об изделиях в упаковке, с другой инструкция по монтажу.

После этой операции упаковки и изделиями транспортируются на склад готовой продукции.

5.1.8. Дополнительные элементы. (Стопор и магнитный стопор.)

Стопор V34-21 применяется на карнизах с типом управления (/(. Он устанавливается на поворотную ось между фиксаторами веревки V34-37 при длине карниза более 2 м. Он выполняет роль дополнительной точки поддержки для поворотного прута и веревок управления, при полностью открытом полотне.

Магнитный стопор V34-38 применяется на односторонних карнизах с длинной более 2-х метров. Он используется  совместно со скобой V34-35. Скоба устанавливается под саморез на фиксаторе веревки. Магнитный стопор располагается перед фиксатором веревки (управляющим бегунком). Магнитный стопор имеет туже геометрию, что и бегунок, но имеет «флажок».  См. Рис№18.

При открывании полотна управляющий бегунок тянет за собой стопор, за счет магнита. В середине карниза вкручивается саморез 2,5х3. магнитный стопор доходит до самореза и упершись в него флажком останавливается, а бегунки движутся дальше.

  - Изготовление тканевых ламелей для вертикальных жалюзи системы V-34.

    - Подготовка к работе.

Резка ламелей осуществляется по технологической карте аналогичной представленной на рис№5 только операции сборка карниза, и упаковка заменены операцией резка ламелей. Количество ламелей определяется из таблицы. Рис №6.

5.2.2. Организация рабочего места резки тканевых ламелей вертикальных жалюзи системы V-34.

Вид рабочего места резки вертикальных ламелей из ткани представлен на рис.№19.

Ноль на мерной шкале на уровне отрезного ножа пресса Т-100. Длинна заготовки ламели на 45 мм больше габаритного размера изделия. После нарезки всей позиции связка ламелей передается на швейный участок.

5.2.3.  Прошивка ламелей.

В заготовку ламели вшивается ламеледержатель V34-19. На концах ламели в обязательном порядке делаются «закрепки». Аналогично прошивается карман под нижний грузик. После этого прошитые ламели передаются на участок упаковки. Рекомендуемое швейное оборудование: отечественное М-1022,

или аналог «Pfaff»  - германия.

5.2.4. Упаковка ламелей.

После прошивки в карманы ламелей вставляются нижние грузики V34-24, которые должны быть ориентированны в соответствии с рис№2. В случае если заказ выполняется из тканей типа Blackout или Vetrolux нижние грузики не вставляются в условиях производства во избежании заломов на ткани. Далее пачка ламелей скручивается в рулон. Отмеряется нижняя цепочка V34-14. Ее длинна определяется исходя из количества ламелей в изделии. Число звеньев цепи в два раза больше количества ламелей в изделии.

Рулон готовых ламелей упаковывается в пакет и комплектуется отрезком нижней цепи. Каждая упаковка сопровождается вкладышем аналогичном представленному на рис.№17.

Готовые изделия транспортируются на склад готовой продукции.

6. Расход материалов и фурнитуры для изготовления вертикальной жалюзи 2000х2200 системы V34. 89мм.

| позиция | наименование | артикул | Размер | Кол-во | допуск | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вес для веревки | V34-1 | - | 1 шт. | - |  |
| 2. | Веревка 2 мм. | V34-2 | 6,95м. | 1 шт. | (0,025м |  |
| 3. | Клипс | V34-3 | - | 1 шт. 2 шт. | - | (У (/( |
| 4. | Колечко | V34-4 | - | 1 шт. | - |  |
| 5. | Вставка | V34-5 | - | 1 шт. | - |  |
| 6. | Управляющая цепь | V34-12 | 2,95м. | 1 шт. | (0,025м |  |
| 7. | Нижняя цепь | V34-14 | 5,26 м. 5,46 м. | 1 шт. | (0,025м | (У (/( |
| 8. | Бегунок с интервалом | V34-6 | - | 25 шт. 26 шт. | - | (У (/( |
| 9. | Соединитель управляющей цепи | V34-17 | - | 1 шт. | - |  |
| 10. | Ламеледержатель | V34-19 | - | 25 шт. 26 шт. | - | (У (/( |
| 11. | Поворотный стержень | V34-20 | 1,965м | 1 шт. | (0,001м |  |
| 12. | Нижний грузик | V34-21 | - | 25 шт. 26 шт. | - | (У (/( |
| 13. | кронштейн | V34-27 | - | 3 шт. | - | При установке к потолку |
| 14. | материя | V34-31 | 2,245м | 25 шт. 26 шт. | - | (У (/( |
| 15. | скоба | V34-35 | - | 1 шт. | - | (У |
| 16. | Фиксатор веревки | V34-37 | - | 1 шт. 2 шт. | - | (У (/( |
| 17. | Магнитный стопор | V34-38 | - | 1 шт. |  | (У |
| 18. | Карниз алюминиевый | V34-60 | 1,99м. | 1шт. | (0,001м |  |
| 19. | механизм | V34-61 | - | 1 шт. | - |  |
| 20. | Виниловый тюбик | V34-63 | - | 1 шт. 2 шт. | - | (У (/( |
| 21. | Кронштейн. | V34-64 | - | 4шт. | - | При установке к стене |

7. Маршрутная карта технологического процесса сборки вертикальной тканевой жалюзи системы V-34.

| Заготовка верхнего карниза и поворотного стержня |
| --- |
| № операции | Наименование и содержание операции | Оборудование (код, наименование) | Приспособление, инструмент |
| 1. | Заготовка верхнего карниза | Рабочий стол. | Маятниковая пила MAKITA LS1040 |
| 2. | Заготовка поворотного стержня. | Рабочий стол. | Кабеле резы 4-10. |
| Сборка вертикального карниза. |
| 3. | Сборка кассеты бегунков | Рабочий стол. Рис№ 13. | Отвертка прямая №1 |
| 4. | Установка механизмов | Рабочий стол. Рис№ 13. | Отвертка крестовая №2, Электродрель, сверло (2,2мм. Разжимные круглогубцы. |
| 5. | Закрепление поворотного стержня | Рабочий стол. Рис№ 13. | Трубка прессовочная. |
| 6. | Установка веревок и цепочек управления | Рабочий стол. Рис№ 13. | Ножницы, проволочная игла. |
| 7. | Комплектация кронштейнами, маркировка, упаковка. | Рабочий стол. Рис№ 13. | - |
| Резка тканевых ламелей. |
| 8. | Резка тканевых ламелей. | Рабочий стол. Рис№ 17. | Пресс Т-100 |
| Прошивка ламелей. |
| 9. | Прошивка ламелей. |  | Швейная машинка класс М1022. |
| Комплектация и упаковка ламелей. |
| 10. | Комплектация и упаковка ламелей. | - | - |

# Text boxes

«флажок»

Рис№19.

Рис№19

Рис№17

Рис.№15

Lупр.

(

Lупр.

Съемный упор

Lупр.

Рис№14

механизм

Поворотный стержень

Веревка ( 2мм.

Блоки механизма

бегунки

Фиксатор веревки

Место крепления  концов веревок к фиксатору веревки

Блок ответной части механизма

Ответная часть механизма

6000

600

1000

Рис.№13.

Рулетка для установки длинны управления

Упор для заготовок карниза используется при установке колечка V34-4

Катушки с веревкой и управляющей цепью

Полка для инструмента

Съемный упор для карниза .

## Рис№12

## V34-4

## Рис №11

## V34-5

###### Рис№10

## V34-61

## V34-6

# V34-3

## V34-63

½ ширины ламели

У(

Рис№9

## Рис№8

(

## Рис№7

упаковка

Комплектация нижними грузами и нижней цепочкой

Прошивка ламелей установка ламеледержателей.

Нарезка тканевых ламелей

Склад готовой продукции

Установка фурнитуры, комплектация кронштейнами

Контроль работоспособности

Установка управляющей веревки и цепочки

Фиксация механизма управления

Заправка фурнитуры в карниз

Сборка кассет бегунков

Резка поворотного стержня

Резка карниза

ткань

профили

# Фурнитура

## Склад комплектации