Технологический регламент

Система японских штор PRiS-Smart.

Японские шторы PRiS-Smart представляют собой несколько ровных полотен,  которые перемещаются по специальному многослойному карнизу. Сверху и снизу PRiS-Smart - жёсткие вставки, не дающие им складываться.

При изготовлении японских штор PRiS-Smart допускается использование любой ткани, как рулонной,  так и классической. Рисунок ткани не теряется в складках и выгодно представлен при ее минимальном расходе. В японской шторе PRiS-Smart может сочетаются несколько материалов разных текстур.

Карниз PRiS-Smart – раздвижной, имеет три типоразмера. Выберите подходящий типоразмер, подгоните под нужный размер и установите так же просто, как вертикальные жалюзи.

PRiS-Smart упакованы в блистер, который надежно защищает комплектацию от повреждений.

Японские шторы PRiS-Smart управляются тростью, что гораздо удобнее управления веревкой.

Ткань крепится к карнизу с помощью ленты Velcro. Это дает возможность менять ткань без демонтажа карниза.

Варианты установки японских штор системы PRiS-Smart

Японские шторы системы PRiS-Smart можно устанавливать на окно в двух вариантах: «в проем» и «внакладку». Каждый из этих вариантов требует определенной методики замера.

Замер изделия при монтаже «в проем».

При монтаже японские шторы системы PRiS-Smart «в проем» замер осуществляется следующим образом: необходимо определится с глубиной установки изделия, так чтобы была возможность открывать створку окна в вертикальной плоскости для проветривания помещения. Рекомендуется устанавливать изделие ближе к краю откоса, дальнего от окна. Полотно изделия будет меньше габаритного размера на 4 мм со стороны управления.

Замер изделия при монтаже «в накладку».

1. При определении горизонтального размера необходимо замерить горизонтальный габаритный размер проема.

2 . К полученному размеру прибавить не менее 100 мм.

3. При определении вертикального размера необходимо замерить вертикальный габаритный размер проема.

4. К полученному значению прибавить минимум 50мм.

| Ограничения в размерах и технические характеристики системы PRiS-Smart |
| --- |
| Допустимые размеры карниза. | 900-1400 мм | Карниз 3 трека | Размер ограничен шириной карниза. |
|  | 1710-2250 мм | Карниз 4 трека |  |
|  | 2260-2800 мм | Карниз 5 треков |  |
| Максимальный вертикальный размер | 3000 мм |  |  |
| Длина управления | 900 мм |  | Размер ограничен длиной ручки управления |
| Размещение управления | Только правое |  |  |